## Laboratorní cvičení z TŘ – R5

# Optimální nastavení regulátoru PID

Vypočtěte optimální nastavení regulátoru PID tak, aby SAŘ dle schématu

kde  a  byl optimální ve smyslu integrálního kritéria ITAE. Řízená soustava  je soustava modelovaná na AP MEDA-T (laboratorní cvičení TŘ-R1).

Regulátor PID realizujte podle schématu:

Na souřadnicovém zapisovači BAK-4T zaznamenejte:

odezvu soustavy (bez regulátoru),

odezvu optimálně nastaveného regulátoru PID,

odezvu SAŘ s optimálně nastaveným regulátorem PID.

Pro experimenty uvažujte , kde , v závislosti na velikosti statického zesílení.

Vyhodnoťte dobu regulace  a maximální přeregulování  pro neřízenou a řízenou soustavu při požadované přesnosti

Proveďte zhodnocení získaných výsledků.

Poznámka:

Optimální polynom pro